## Slide 1: Toolbox Laden en Lossen

## Slide 2: Aanleiding
Eén van de grootste risico's op bouwplaatsen is laden en lossen. Ook het omvallen of bezwijken van opgeslagen materialen en/of materieel is een groot gevaar, als deze niet zijn geborgd. Helaas heeft dit bij VolkerWessels in het verleden tot zware ongevallen en tot het overlijden van collega's geleid.
In deze toolbox, met daaraan gekoppeld een WAVE-animatie, willen we jou kennis laten nemen van aandachtspunten in het voortraject en op de werkplek.

## Slide 3: Onderwerpen
Aandachtspunten voortraject
LMRA werkvloer
De WAVE-animatie ‘Laden en Lossen’
Samen in gesprek

## Slide 4: Aandachtspunten voortraject
Maak voor het laden en lossen van risicovolle objecten altijd een Taak Risico Analyse.
Gebruikershandleiding transportmiddel.
Transportmiddel geschikt is als hijsmiddel voor verticaal transport.
Gewicht per eenheid vermeld wordt op de pakbon en bij zware lasten ook op object.
Zware elementen zijn bij voorkeur voorzien van betrouwbare hijspunten.
Bij excentrisch of instabiel elementen afspraken maken over de wijze van levering, opslag en aanslaan.
Alle elementen op de transporthouder moeten individueel geborgd zijn tegen omvallen.
Afspraken over de leveringsvolgorde en wijze van belading.
Het transport-, hijs of hefmiddel is (bij voorkeur) gehuurd bij de VolkerWessels materieeldienst.

## Slide 5: Laden en lossen: LMRA werkvloer
INSTRUCTIE
STAP 1 – Ik weet wat ik ga laden of lossen
STAP 2 – Ik weet hoe ik het transportmiddel moet gebruiken
STAP 3 - Ik gebruik het juiste en afgesproken hijs- of hefmiddel
STAP 4 - Ik heb de opslagplaats beoordeeld
STAP 5 - Ik heb gezorgd voor een veilige werkomgeving

## Slide 6: Animatie laden en lossen
Notes: https://youtu.be/q0byxnqaw9g

## Slide 7: Samen in gesprek
Heeft de WAVE-animatie jou voldoende vertrouwen en inzicht gegeven, om de juiste beheersmaatregel(en) toe te passen?
Wat zijn voor jou de belangrijkste beheersmaatregel(en) en hoe kun je deze toepassen in jouw werkomgeving?

## Slide 8: Bedankt voor je aandacht!
veiligheid@volkerwessels.com